Часть 2

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

# 1. Общая часть

1.1. В сборник включены нормы расхода материальных ресурсов на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомовых инженерных систем (отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, вентиляции, дымоудаления), которые являются составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда.

1.2. Сборник предназначен для определения потребности в материальных ресурсах при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутридомового инженерного оборудования, на основании которых в свою очередь рассчитываются материальные затраты в нормативной себестоимости, и соответственно, в экономически обоснованном тарифе на содержание и ремонт жилищного фонда.

Сборник может быть использован для контроля за расходованием материалов, а также для анализа производственно-хозяйственной деятельности организации.

1.3. Нормы расхода материальных ресурсов носят рекомендательный характер и являются основой для разработки и утверждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления региональных нормативно-методических материалов по регулированию ценообразования (формированию тарифов).

1.4. Понятие "норма расхода" означает величину расхода материальных ресурсов на единицу продукции или работы при определенных организационно-технических условиях.

1.5. Нормами учтен чистый расход и трудноустранимые потери (отходы), обусловленные технологией и организацией производства. В нормы не включены отходы и потери, связанные с дефектом или браком продукции.

Нормы расхода материальных ресурсов отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технологии и организации производства на каждый вид ремонтно-строительных работ.

1.6. Нормы расхода материальных ресурсов указаны на укрупненную единицу измерения выполняемой работы (например: смена ванны, унитаза, кран и т.д.) и на элементные единицы измерения выполняемой работы (смена прокладок, сальников, поплавка и т.д.).

Нормы расхода материальных ресурсов приведены в натуральных единицах измерения.

1.7. Выполнение работ предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и СНиП 5.02.02.-8 "Нормы потребности в строительном инструменте".

1.8. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности, приведенными в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

1.9. В нормы не включены устранимые отходы и потери, обусловленные отступлениями от регламентированных технологических процессов и режимов работ, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов; потери и отходы материалов, образующихся при транспортировке их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки, расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов и средств механизации и т.п.

1.10. Нормы расхода материальных ресурсов не предусматривают использование старых материалов и деталей, полученных при бережной разборке и пригодных для дальнейшего использования по назначению.

1.11. При выполнении работ повышенной сложности, улучшенного качества к нормам могут применяться повышающие коэффициенты.

# 2. Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения,

водоотведения и электроснабжения

## 2.1. Техническая часть

2.1.1. Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации.

2.1.2. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. К работам, выполняемым при проведении осмотров внутридомовых систем, относятся следующие работы:

- устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;

- устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др., укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов);

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.1.3. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта, проводятся два раза в год.

2.1.4. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения проводятся 3 - 6 раз в месяц, системы центрального отопления 3 - 6 раз в месяц в отопительный период. Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки - 6 раз в месяц.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.).

2.1.5. При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды выполняются следующие работы:

ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и отопления.

2.1.6. Также к техническому обслуживанию относятся:

промывка системы отопления;

очистка и промывка водопроводных баков;

регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

2.1.7. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

2.1.8. Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

2.1.9. Сроки проведения ремонта оборудования или отдельных элементов, а также его замены должны определятся на основе оценки их технического состояния.

## 2.2. Нормативная часть

### 2.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по техническому обслуживанию систем отопления,

водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

#### 2.2.1.1. Отопление

##### Таблица 1

| Наименование и состав работы | Наиме- нование мате- риала | Ед. из- мер. | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | притирка запорной арматуры без снятия с места, при диаметре, мм |
|  |  |  | пробочный кран | клапан вентиля |
|  |  |  | 20 | 32 | 50 | 20 | 32 | 50 |
|  |  |  | на 1 кран | на 1 вентиль |
| 1.1. Притир- ка запорной арматуры без снятия с места Перекрытие воды. Удале- ние сальника и старой на- бивки. Очистка сальника. Набивка сальника. Установка сальника на место с за- вертыванием гаек. При- тирка про- бочного кра- на и клапана у вентиля | Паста корун- довая | кг | 0,012 | 0,017 | 0,027 | 0,027 | 0,006 | 0,015 |
|  | Набивка для сальни- ков | кг | 0,004 | 0,007 | 0,011 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |

##### Таблица 2

| Наименование и состав ра- боты | Наиме- нование матери- ала | Ед. из- мер. | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прочистка и промывка радиаторов, на 1 ра- диатор | прочистка и про- мывка ребристых труб, длиной до 2 м на 1 трубу |
| 1.6. Консер- вация систе- мы отопления Осмотр сис- темы. Составление описи недос- татков. Про- ведение не- обходимых ремонтных работ. Про- мывка систе- мы. Пробная топ- ка | Лен трепа- ный | кг | 0,012 | - |
|  | Олифа нату- ральная | кг | 0,012 | - |
|  | Сурик свинцо- вый | кг | 0,024 | - |
|  | Прок- ладка парони- товая, толщи- ной 3 мм | шт./ кг | - | 1/0,12 |
|  | Болты с гайками | кг | - | 0,308 |
|  | Вода | куб. м | 0,08 | 0,018 |

##### Таблица 3

| Наименование и состав ра- боты | Наиме- нование матери- ала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 1.7. Мелкий ремонт изо- ляции. Очистка тру- бы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую тру- бу двумя слоями тол- щиной по 3 мм | Мастика битум- но-ре- зиновая | кг | 0,77 | 1,03 | 1,46 | 1,8 |

#### 2.2.1.2. Водоснабжение, водоотведение

##### Таблица 4

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхо- да на 1 кран |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Ремонт водопроводного кра- на без снятия с места Смена прокладок Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. За- мена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на мес- то. Открытие квартирного венти- ля. Проверка работы крана. Набивка сальников Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Уста- новка гайки и маховичка на мес- то. Открытие квартирного венти- ля. Проверка работы | Прокладка паронитовая, 3 мм | шт. | 1 |
|  | Набивка для сальников | кг | 0,01 |
|  | Состав уплот- нитель- ный (1) <*> | Сурик свин- цовый | кг | 0,005 |
|  |  | Олифа нату- раль- ная | кг | 0,003 |
|  |  | Лен тре- паный | кг | 0,003 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплот- нительного состава) (2) | кг | 0,003 |

--------------------------------

<*> Здесь и далее цифровое значение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

##### Таблица 5

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхо- да на 1 сме- ситель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Ремонт смесителя без сня- тия с места Смена прокладок Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной голов- ки. Замена уплотнительной про- кладки. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля Набивка сальников Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной голов- ки. Набивка сальника. Установка вентильной головки на место. Открытие квартирного вентиля | Набивка для сальников | кг | 0,01 |
|  | Прокладка паронитовая, 3 мм | шт. | 1 |
|  | Состав уплот- нитель- ный (1) | Сурик свин- цовый или белила свин- цовые | кг | 0,006 |
|  |  | Олифа нату- раль- ная | кг | 0,003 |
|  |  | Лен тре- паный | кг | 0,003 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплот- нительного со- става) (2) | кг | 0,002 |

##### Таблица 6

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 сгон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр, мм |
|  |  |  | до 20 | до 32 | до 50 |
| 2.3. Уплот- нение сгонов С применени- ем льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | Состав уплот- нитель- ный (1) | Сурик или белила свин- цовые | кг | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
|  |  | Олифа нату- раль- ная | кг | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
|  |  | Лен тре- паный | кг | 0,002 | 0,006 | 0,01 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплот- нительного состава) (2) | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

##### Таблица 7

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Укрепление расшатанного унитаза Установка деревянных пробок в отверстие тафты. Закрепление унитаза шурупами | Шурупы 8 x 60 мм | шт./кг | 4/0,074 |
|  | Пробки дере- вянные | шт. | 4 |

##### Таблица 8

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 при- бор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Прочистка и промывка си- фонов санитарных приборов Снятие крышки сифона Прочистка сифона Установка крышки Отвинчивание колпачка сифона. Отсоединение сифона от сани- тарного прибора Прочистка и промывка сифона и трубопроводов Установка сифона на место | Набивка для сальников | кг | 0,01 |
|  | Прокладка паронитовая, 3 мм | шт. | 1 |
|  | Сос- тав уп- лот- ни- тель- ный (1) | Сурик свин- цовый или белила свин- цовые | кг | 0,006 |
|  |  | Олифа нату- раль- ная | кг | 0,003 |
|  |  | Лен тре- паный | кг | 0,003 |
|  | Лента ФУМ (вместо уп- лотнительно- го состава) (2) | кг | 0,002 |

##### Таблица 9

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 сое- динение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Устранение течи из гибких подводок присоединения сани- тарных приборов Отвинчивание гаек присоедине- ния. Замена прокладок. Завин- чивание гаек | Прокладки паронитовые, 3 мм | кг/шт. | 0,056/2 |

##### Таблица 10

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 место |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубо- проводах и стояках Зачистка места заделки. Уста- новка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах | Накладка резиновая эластичная | шт. | 1 |
|  | Болты с гай- ками | кг/шт. | 0,37/2 |
|  | Кольцо уп- лотнительное (хомут) | шт. | 1 |

##### Таблица 11

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 пат- рубок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. Набивка сальников компен- сационных патрубков на стояках внутренних водостоков Очистка поверхности патрубка с помощью металлической щетки и скребка от сухого битума и старого уплотнителя. Набивка сальника и уплотнителя стыков с заделкой битумной мастикой | Набивка для сальников | кг | 0,043 |
|  | Канат белый | кг | 0,02 |
|  | Прядь смоля- ная | кг | 0,05 |
|  | Цемент | кг | 0,24 |
|  | Мастика би- тумная | кг | 0,024 |

#### 2.2.1.3. Электроснабжение

##### Таблица 12

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Замена перегоревшей электролампы Снятие плафона (при необходи- мости). Вывертывание из патро- на перегоревшей электролампы. Ввинчивание новой электролам- пы. Установка плафона (при не- обходимости). Проверка работы электролампы | Электролампы | шт. | 100 |

##### Таблица 13

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Ремонт штепсельных розе- ток и выключателей Разборка розетки или выключа- теля. Замена подгоревших кон- тактов. Зачистка и смазка всех контактов. Проверка крепежа. Сборка розетки или выключате- ля. Проверка работы и регули- ровка | Лента изоля- ционная | кг | 0,11 |
|  | Алебастр | кг | 3,15 |

Таблица 14

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 м |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Мелкий ремонт электропро- водки Проверка изоляции электропро- водки и ее укрепление | Лента изоля- ционная | кг | 0,2 |
|  | Лента кипер- ная | кг | 5 |

### 2.2.2. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения,

водоотведения, электроснабжения

#### 2.2.2.1. Отопление

##### Таблица 15

| Наименова- ние и со- став работы | Наименова- ние мате- риала | Ед. изм. | Норма расхода на 100 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр трубопровода, мм |
|  |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 1.1. Смена отдельных участков трубопрово- дов из стальных водогазо- проводных неоцинко- ванных труб Снятие средств крепления, отсоедине- ние повреж- денного участка, установка нового участка трубопрово- да с пред- варительной отрезкой труб и на- резкой резьбы вручную, установка средств крепления | Трубы во- догазопро- водные | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Арматура муфтовая | шт. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | Известь хлорная | кг | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,01 |
|  | Вода | куб. м | 0,065 | 0,113 | 0,177 | 0,288 | 0,454 | 0,709 |
|  | Скоба СТД-651 | кг | 1,6 | 1,4 | 1,3 | - | - | - |
|  | Кронштейн | кг | - | - | - | 69,6 | 54,3 | 49,7 |
|  | Дюбели- гвозди | кг | - | - | - | 1,07 | 0,95 | 0,85 |
|  | Сос- тав уп- лот- ни- тель- ный (1) | Олифа нату- раль- ная | кг | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,62 |
|  |  | Сурик свин- цовый | кг | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,55 |
|  |  | Лен тре- паный | кг | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,9 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплотни- тельного состава) (2) | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

##### Таблица 16

| Наименование и состав ра- боты | Наимено- вание материала | Ед. изм. | Норма расхода на 100 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр трубопровода, мм |
|  |  |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 1.2. Смена отдельных участков трубопрово- дов из стальных электросвар- ных труб Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденно- го участка трубопрово- да. Отрезка нового участка тру- бопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления | Трубопро- вод из стальных электро- сварных труб | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Кронштейн | кг | 49,7 | 49,7 | 39,6 | 39,3 | 44,0 | 45,3 | 38,5 |
|  | Дюбели- гвозди | кг | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
|  | Известь хлорная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,09 |
|  | Вода | куб. м | 0,709 | 0,709 | 1,2 | 1,59 | 2,82 | 4,5 | 6,48 |
|  | Кислород | куб. м | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,67 | 0,67 | 1 | 1 |
|  | Карбид кальция или ацетилен | кг / куб. м | 4,2 / 0,32 | 4,2 / 0,32 | 4,2 / 0,41 | 4,2 / 0,61 | 4,2 / 0,61 | 4,2 / 0,91 | 4,2 / 0,91 |
|  | Проволока сварочная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
|  | Электроды Э-42 | кг | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

##### Таблица 17

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 радиатор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вес радиаторного блока до: |
|  |  |  | 80 кг | 160 кг | 240 кг |
| 1.3. Смена радиаторных блоков Отсоединение радиаторного блока от трубопрово- да. Снятие ра- диаторного блока. Установка нового ради- аторного блока с при- соединением его к тру- бопроводу | Ниппели радиа- торные | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Лен трепаный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Олифа нату- ральная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Сурик свинцо- вый | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

##### Таблица 18

| Наименование и состав ра- боты | Наименова- ние мате- риала | Ед. изм. | Норма расхода на 1 радиатор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прочистка и промывка секций | добавление к радиатору |
|  |  |  | вес при- бора до 80 кг | вес при- бора до 160 кг | одной край- ней сек- ции | то же, двух сек- ций | свыше двух край- них сек- ций | одной сред- ней сек- ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4. Пере- борка секций радиаторного блока Отсоединение радиаторного блока. Отсо- единение секций. Про- чистка и промывка секций. Очистка нип- пелей. Присоедине- ние новых секций. При- соединение радиаторного блока к тру- бопроводу. Добавление секции. От- соединение радиаторного блока. Вы- вертывание радиаторной пробки. При- соединение новых сек- ций | Лен тре- паный | кг | 0,012 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 |
|  | Олифа на- туральная | кг | 0,012 | 0,012 | 0,028 | 0,056 | 0,028 | 0,056 |
|  | Сурик свинцовый | кг | 0,024 | 0,024 | 0,068 | 0,136 | 0,068 | 0,136 |
|  | Секции радиатора | шт. | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Ниппели радиатор- ные | шт. | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 |

##### Таблица 19

| Наименование и состав ра- боты | Наименова- ние мате- риала | Ед. изм. | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | смена задвижки | гидравлическое испытание |
|  |  |  | на 1 задвижку | на 1 м трубопро- вода |
|  |  |  | диаметр, мм |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 | до 100 | до 150 | до 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. Смена параллельной задвижки Отсоединение задвижки от трубопрово- да, снятие задвижки. Очистка мест соединения. Установка новой зад- вижки с пос- тановкой прокладок и болтов. Про- верка пра- вильности установки гидравличес- ким испыта- нием | Набивка для сальников | кг | 0,043 | 0,06 | 0,08 | - | - | - |
|  | Масло ми- неральное | кг | 0,073 | 0,1 | 0,133 | - | - | - |
|  | Прокладки паронито- вые, 3 мм | шт. | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
|  |  | кг | 0,084 | 0,111 | 0,2 | - | - | - |
|  | Болты с гайками | кг | 0,62 | 1,46 | 1,46 | - | - | - |
|  | Вода | куб. м | - | - | - | 0,08 | 0,013 | 0,018 |
|  | Задвижка параллель- ная | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

##### Таблица 20

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 кран |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 15 | 19 | 32 |
| 1.6. Смена кранов двой- ной регули- ровки. Разборка сгона. Сня- тие крана. Отсоединение патрубка от крана. Установка нового кра- на. Присоедине- ние патрубка к крану. Сборка сгона | Кран двойной регулирующий | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Сгон | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Сос- тав уп- лот- ни- тель- ный (1) | Сурик свинцо- вый | кг | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
|  |  | Олифа нату- ральная | кг | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
|  |  | Лен тре- паный | кг | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплот- нительного состава) (2) | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

##### Таблица 21

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 кран пробковый |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | до 25 | 26 | 50 |
| 1.7. Смена пробковых кранов Разборка сгона. Снятие кра- на, отсоеди- нение пат- рубка от крана. Установка нового кра- на. Присоедине- ние патрубка к крану. Сборка сгона | Паста корундо- вая | кг | 0,011 | 0,017 | 0,027 |
|  | Набивка для сальников | кг | 0,004 | 0,006 | 0,011 |
|  | Кран пробковый | шт. | 1 | 1 | 1 |

##### Таблица 22

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 вентиль |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 25 | 26 | 50 |
| 1.8. Смена вентиля Разборка сгона. Снятие вен- тиля, отсое- динение пат- рубка. Установка нового вен- тиля. Присоедине- ние патрубка к вентилю. Сборка сгона | Паста корундо- вая | кг | 0,006 | 0,01 | 0,015 |
|  | Набивка для сальников | кг | 0,003 | 0,006 | 0,009 |
|  | Вентиль | шт. | 1 | 1 | 1 |

##### Таблица 23

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 кран |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9. Установка кранов для спуска воздуха из системы Вырезка участка трубопровода. Заготовка сгона с нарезкой резьбы. Установка крана. Сбор- ка сгона | Краны для спуска воз- духа из сис- темы | шт. | 1 |
|  | Фланцы стальные | шт. | 1 |
|  | Болты с гайками | кг | 0,61 |
|  | Электроды Э-42 | кг | 0,42 |
|  | Асбест | кг | 3 |
|  | Паронит | кг | 0,07 |

##### Таблица 24

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утепление поверх- ности | оштукатури- вание по- верхности | окрашива- ние по- верхности |
|  |  |  | на 10 кв. м | на 100 кв. м | на 100 кв. м |
| 1.10. Утеп- ление тру- бопровода центрального отопления (водоснабже- ния) Обертывание труб и при- боров матами из крафт- бумаги и стекловаты. Крепление металличес- кой сетки на трубопрово- де. Обмазка трубопровода асбоцемент- ным раство- ром. Масля- ная окраска трубопровода | Маты из стек- ловаты | куб. м | 1,31 | - | - |
|  | Маты из крафт- бумаги | куб. м | 0,155 | - | - |
|  | Сетка металли- ческая 20 x 20 мм, Д = 1,5 мм | кг | 3,5 | - | - |
|  | Раствор асбо- цементный | куб. м | 2,55 | 0,6 | - |
|  | "Портланд" цемент М400 и М500 | т | - | 0,9 | - |
|  | Олифа оксоль | кг | - | - | 18 |
|  | Краски тертые | кг | - | - | 2,7 |

##### Таблица 25

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 25 | 40 | 50 |
| 1.11. Замена насосов ма- лой мощности (ручного на- соса) Отсоединение насоса от трубопрово- дов. Снятие насоса. Раз- борка нового насоса с притиркой и осмотром де- талей. Сбор- ка насоса. Установка на место. При- соединение насоса к трубопрово- ду. Опробо- вание насоса | Насос | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Солидол | кг | 0,082 | 0,099 | 0,103 |
|  | Сурик свинцо- вый | кг | 0,041 | 0,051 | 0,051 |
|  | Прядь льняная | кг | 0,034 | 0,038 | 0,036 |
|  | Набивка для сальников | кг | 0,071 | 0,1 | 0,104 |
|  | Керосин | л | 1 | 1 | 1 |
|  | Ветошь | кг | 0,138 | 0,15 | 0,17 |

##### Таблица 26

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 куб. м утепляемой поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шнуром асбесто- вым | шнуром ми- нераловат- ным | матами минерало- ватными |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.12. Вос- становление разрушенной тепловой изоляции Разборка отдельных участков разрушенной тепловой изоляции. Утепление трубопровода | Шнур асбесто- вый | куб. м | 1,03 | - | - |
|  | Шнур минерало- ватный | куб. м | - | 1,03 | - |
|  | Маты минерало- ватные | куб. м | - | - | 1,33 |
|  | Проволока черная, отожженная, 0,8 мм | кг | 0,38 | 0,29 | - |
|  | Лента стальная упаковочная, 0,7 x 20 мм | кг | - | - | 6,8 |
|  | Пряжка | кг | - | - | 0,5 |

##### Таблица 27

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 100 | 125 | 150 |
| 1.13. Про- мывка тру- бопроводов системы центрального отопления Присоедине- ние шланга к трубопрово- ду. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода | Вода | куб. м | 0,03 | 0,05 | 0,06 |

##### Таблица 28

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 насос |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 25 | 40 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.14. Ремонт насосов ма- лой мощности Снятие и ус- тановка быв- шего в экс- плуатации ручного на- соса с его разборкой, прочисткой и сборкой, а также раз- боркой, про- чисткой и сборкой от- водной линии | Солидол | кг | 0,082 | 0,1 | 0,103 |
|  | Сурик свинцо- вый | кг | 0,041 | 0,051 | 0,051 |
|  | Прядь льняная | кг | 0,034 | 0,038 | 0,04 |
|  | Набивка для сальников | кг | 0,071 | 0,1 | 0,104 |
|  | Керосин | л | 1 | 1 | 1 |
|  | Ветошь | кг | 0,138 | 0,15 | 0,17 |

##### Таблица 29

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 задвижку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | до 100 | до 150 | до 200 |
| 1.15. Сня- тие, про- чистка и ус- тановка па- раллельной задвижки Отсоединение от трубопро- вода. Снятие при- бора с мес- та. Полная раз- борка прибо- ра. Осмотр и очистка всех частей и от- дельных де- талей прибо- ра. Проверка комплектнос- ти. Сборка прибора с набивкой сальников. Проверка взаимодейс- твия частей в собранном приборе. Припасовка дисков с из- готовлением прокладок. Установка на место прибо- ра. Проверка правильности установки | Набивка для сальников | кг | 0,043 | 0,06 | 0,08 |
|  | Масло мине- ральное | кг | 0,073 | 0,1 | 0,133 |
|  | Прокладки паронитовые | шт./ кг | 1/0,028 | 3/0,084 | 3/0,111 |
|  | Болты с гайками | кг | 0,62 | 1,46 | 1,46 |

#### 2.2.2.2. Водоснабжение, водоотведение

##### Таблица 30

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 м трубопро- вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и го- рячего водоснабжения из сталь- ных водогазопроводных оцинко- ванных труб Снятие средств крепления. От- соединение или вырезка повреж- денного участка трубопровода. Подготовка нового участка тру- бопровода. Прокладка трубопро- вода из стальных труб с уста- новкой креплений | Трубы сталь- ные с креп- лениями и гильзами | м | 1 |
|  | Скобы | кг | 0,013 |
|  | Сос- тав уп- лот- ни- тель- ный (1) | Лен тре- паный | кг | 0,04 |
|  |  | Сурик свин- цовый | кг | 0,07 |
|  |  | Олифа нату- раль- ная | кг | 0,034 |
|  | Лента ФУМ (вместо уплотнитель- ного соста- ва) (2) | кг | 0,004 |

##### Таблица 31

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 м трубопро- вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Смена отдельных участков трубопроводов холодного и го- рячего водоснабжения из сталь- ных электросварных труб Снятие средств крепления. Вы- резка поврежденного участка трубопровода. Подготовка но- вого участка трубопровода. Прокладка трубопровода из стальных труб с установкой крепления | Углекислый газ | кг | 19,38 |
|  | Проволока сварочная | кг | 0,01 |
|  | Электроды Э-42 | кг | 0,127 |

##### Таблица 32

┌────────────┬──────────────┬────┬───────────────────────────────┐

│Наименование│ Наименование │Ед. │     Норма расхода на 100 м    │

│и состав ра-│  материала   │из- │           трубопровода        │

│боты        │              │мер.├───────────────────────────────┤

│            │              │    │       диаметр труб, мм        │

│            │              │    ├─────────┬───────────┬─────────┤

│            │              │    │   50    │    100    │   150   │

├────────────┼──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│2.3. Смена  │Трубы чугунные│м   │  99,8   │    99,8   │  99,8   │

│отдельных   │канализацион- │    │         │           │         │

│участков    │ные           │    │         │           │         │

│внутренних  ├──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│чугунных ка-│Фасонные части│т   │   0,17  │     0,25  │   0,29  │

│нализацион- ├──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│ных выпусков│Крепления     │кг  │  38     │    38     │  38     │

│Снятие      │кронштейнов   │    │         │           │         │

│средств     ├──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│крепления.  │Раствор це-   │т   │   0,019 │     0,022 │   0,025 │

│Расчеканка  │ментный М100  │    │         │           │         │

│раструбов.  │или           │    │         │           │         │

│Разборка не-│Дюбели-       │    │         │           │         │

│годных труб │гвозди        │шт. │  76     │   76      │  76     │

│и фасонных  ├──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│частей. Ук- │Прядь пенько- │т   │   4,75  │    5,6    │   6,0   │

│ладка новых │вая смоляная  │    │         │           │         │

│труб с пос- ├──────────────┼────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│тановкой    │Цемент или    │кг  │  51     │   92      │ 133     │

│средств     │сера          │    ├─────────┼───────────┼─────────┤

│крепления.  │              │    │  32,1   │   59,9    │  85,2   │

│Зачеканка   │              │    │         │           │         │

│раструбов   │              │    │         │           │         │

└────────────┴──────────────┴────┴─────────┴───────────┴─────────┘

##### Таблица 33

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 100 м трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 |
| 2.4. Смена отдельных участков трубопрово- дов канали- зации из по- лиэтиленовых труб высокой плотности Снятие средств крепления. Разборка не- годных труб и фасонных частей. Ук- ладка новых труб с пос- тановкой средств крепления | Хомуты сталь- ные | кг | 13,4 | 16,8 |
|  | Трубопроводы канализацион- ные из поли- этиленовых труб высокой плотности с гильзами | м | 99,8 | 99,8 |
|  | Раствор це- ментный М100 | куб. м | 0,01 | 0,013 |

##### Таблица 34

| Наименование и состав ра- боты | Наименова- ние мате- риала | Ед. изм. | Норма расхода на 100 стыков |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | до 50 | до 75 | до 100 | до 125 | до 150 |
| 2.5. Подче- канка раст- рубов кана- лизационных труб Расчистка верхнего слоя стыка. Зачеканка раструба ас- боцементным раствором | Трубы асбестоцементные |
|  | Муфты марки ВМ | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Прядь смоляная | кг | 9,7 | 11,3 | 14,2 | 17,6 | 34,4 |
|  | Раствор цементный М100 | куб. м | 0,061 | 0,065 | 0,068 | 0,072 | 0,108 |
|  | Кольца резиновые | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Трубы керамические |
|  | Прядь смоляная | кг | 18,5 | 19,2 | 27,4 | 31,6 | 43,4 |
|  | Раствор цементный М100 | куб. м | 0,085 | 0,087 | 0,090 | 0,093 | 0,1 |
|  | Трубы чугунные |
|  | Кольца резиновые | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Раствор асбоце- ментный М100 | куб. м | 0,064 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
|  | Прядь смоляная | кг | 16,8 | 17,5 | 24,9 | 25,3 | 40,2 |

##### Таблица 35

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Нормы расхода на 1 стык |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков Очистка стыковых соединений от цемента и старого уплотнителя. Уплотнение соединений жгутами или прокладками. Заполнение кольцевого пространства раст- руба асбоцементным раствором | Прокладки | шт. | 1 |
|  | Раствор ас- боцементный | куб. м | 0,2 |

##### Таблица36

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Нормы расхода на 1 кран |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Замена внутрен- них пожарных кранов Снятие пожарного кра- на с зачисткой резьбы от пряди и краски. Установка нового кра- на на место | Вентиль пожарный | шт. | 1 |
|  | Рукав пожарный пеньковый | м | 10 |
|  | Ствол ручной | шт. | 1 |
|  | Головка для присоеди- нения рукава | шт. | 3 |
|  | Шкафчики для пожарных рукавов | шт. | 1 |
|  | Состав уплот- нитель- ный | Лен трепаный | кг | 0,01 |
|  |  | Сурик свинцо- вый | кг | 0,024 |
|  |  | Олифа нату- ральная | кг | 0,012 |

##### Таблица 37

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 м трубопро- вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. Устранение засо- ров внутренних кана- лизационных трубопро- водов Снятие крышки реви- зии. Устранение засо- ра с помощью троса. Установка крышки ре- визии | Резина листовая рулонная | кг | 2 |
|  | Болты с шайбами и гайками | кг | 5 |

##### Таблица 38

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 сифон |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9. Смена сифона Отсоединение сифона от санитарного прибо- ра и выпуска канали- зации. Присоединение нового сифона с заделкой стыка | Сифон | шт. | 1 |
|  | Прядь пеньковая смоляная | кг | 0,06 |
|  | Цемент расширяющийся | кг | 0,158 |

##### Таблица 39

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 трап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр труб, мм |
|  |  |  | 50 | 100 |
| 2.10. Смена трапов Снятие тра- па, установ- ка нового со съемной ре- шеткой и ре- зиновой пробкой для удаления за- соров | Трап чугунный комплектный | шт. | 1 | 1 |
|  | Прядь пенько- вая смоляная | кг | 0,061 | 0,104 |
|  | Цемент расши- ряющийся | кг | 0,24 | 0,32 |

#### 2.2.2.3. Электроснабжение

##### Таблица 40

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 м провода |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Замена неисправ- ных участков электри- ческой сети здания Отсоединение проводов от зажимов распреде- лительных щитков и коробок. Вытягивание проводов из труб и каналов. Присоединение концов провода к зажимам распределительных щитков и коробок | Провод одножильный | м | 1,02 |
|  | Тальк | кг | 0,011 |
|  | Втулка изолирующая | шт. | 0,122 |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,2 |
|  | Сжим ответвительный | шт. | 0,061 |

##### Таблица 41

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 эле- мент плит |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Замена групповой линии питания элект- роплиты (без заделки штрабов) Частичная замена про- водов и шин | Провод сечением, 4 и 6 кв. мм | м | 0,075 |
|  | Провод монтажный с нагревостойкой изоляцией | м | 0,075 |
|  | Провод сечением 4 кв. мм | м | 0,021 |
|  | Кабель с резиновой изоляцией | м | 0,021 |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,86 |
|  | Стекловата | кг | 5,7 |
|  | Вазелин технический | кг | 0,38 |

##### Таблица 42

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выключатели | штепсельные розетки |
| 3.3. Замена вышедших из строя элект- роустановоч- ных изделий (выключате- ли, штеп- сельные ро- зетки) Снятие вык- лючателя или розетки с отсоединени- ем их от се- ти освеще- ния. Уста- новка нового выключателя или розетки с присоеди- нением их к сети освеще- ния. Провер- ка работы выключателя или розетки | Выключатели | шт. | 100 | - |
|  | Подрозетники деревянные, 80 мм | шт. | 100 | 100 |
|  | Дюбели | шт. | 100 | 100 |
|  | Коробки установочные | шт. | 100 | - |
|  | Раствор цементный М50 | куб. м | 0,9 | - |
|  | Штепсельные розетки | шт. | - | 100 |

##### Таблица 43

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 све- тильник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4. Замена светиль- ников Для ламп накаливания Снятие бра или све- тильника. Отсоедине- ние от электропровод- ки и снятие арматуры крепления бра или светильника. Установка нового бра или светильника с подсоединением к электропроводке. Ввинчивание электро- лампы. Проверка рабо- ты бра или светильни- ка. Для люминесцентных ламп Снятие плафона или рассеивателя (при не- обходимости). Снятие вышедшего из строя источника света. Ус- тановка нового источ- ника света. Установка плафона или рассеива- теля (при необходи- мости). Проверка ра- боты светильника | Светильник | шт. | 1 |
|  | Крюки | шт. | 1 |
|  | Розетка потолочная | шт. | 1 |
|  | Сжим ответвительный | шт. | 2 |
|  | Алебастр | кг | 0,031 |
|  | Светильник | шт. | 1 |
|  | Шпилька | шт. | 2 |
|  | Трубка | кг | 0,028 |
|  | Розетка потолочная | шт. | 2 |
|  | Алебастр | кг | 0,031 |

##### Таблица 44

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 предо- хранитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Замена предохра- нителей Снятие предохраните- ля. Зачистка контак- тов зажимов, установ- ка нового предохрани- теля | Предохранители | шт. | 1 |

##### Таблица 45

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 автома- тический выключатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6. Замена автомати- ческих выключателей Отсоединение подводя- щих шин (проводов) от выключателя, откреп- ление и снятие выклю- чателя. Установка и закрепление нового выключателя, подсое- динение к выключателю подводящих шин (про- водов) | Автоматический выключатель | шт. | 1 |

##### Таблица 46

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 пакетный переключатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. Замена пакетных переключателей ввод- но-распределительных устройств Отсоединение подводя- щих кабелей от перек- лючателя. Открепление и снятие переключате- ля. Установка и зак- репление нового пе- реключателя, присое- динение подводящих кабелей | Пакетный переключатель | шт. | 1 |

##### Таблица 47

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 щит |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8. Замена щитов Снятие крышки щита. Отсоединение проводов питающей и потребляю- щей линии. Снятие креплений. Снятие щита. Установ- ка нового щита с зак- реплением его. Под- ключение питающей и потребляющей линий. Проверка работы щита. Ремонт щитов Снятие крышки щита. Осмотр щита. Замена вышедших из строя элементов. Протирка щита. Проверка работы щита | Щит | шт. | 1 |
|  | Сжим ответвительный | шт. | 4 |
|  | Перемычка заземляющая | шт. | 1 |
|  | Трубка | кг | 0,124 |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,016 |
|  | Бирка маркировочная | шт. | 2 |
|  | Винты М6 | кг | 0,25 |
|  | Профиль монтажный | шт. | 1,64 |
|  | Электроды | кг | 0,05 |
|  | Лак битумный | кг | 0,58 |
|  | Краска масляная | кг | 0,2 |

##### Таблица48

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 крепление |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9. Замена деталей Снятие деталей креп- ления и удаление не- годных пробок. Уста- новка новых пробок. Установка деталей крепления | Пробка | шт. | 1 |
|  | Штыри металлические | шт. | 1 |
|  | Штанги | шт. | 1 |
|  | Блоки на коробках и на тросе | шт. | 1 |
|  | Кронштейн металличес- кий | шт. | 1 |
|  | Дюбели | шт. | 4 |
|  | Крюки металлические | шт. | 1 |
|  | Алебастр | шт. | 0,031 |
|  | Розетка потолочная | шт. | 2 |

##### Таблица 49

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10. Замена стенного или потолочного пат- рона Снятие негодного пат- рона с отсоединением его от сети освеще- ния. Установка нового патрона с подсоедине- нием его к сети осве- щения | Розетки деревянные | шт. | 100 |
|  | Дюбели-винты | кг | 1,12 |
|  | Крюки для подвески светильников | шт. | 100 |
|  | Патрон для поршневых пистолетов | шт. | 100 |
|  | Гайки центрирующие | шт. | 100 |
|  | Шурупы | кг | 0,97 |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,11 |
|  | Алебастр | кг | 3,15 |
|  | Наконечники полиэти- леновые | шт. | 100 |

##### Таблица 50

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 эле- мент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.11. Замена реле времени Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие реле. Установка и закрепле- ние нового реле вре- мени, присоединение подводящего провода | Реле времени | шт. | 1 |
| 3.12. Замена рубиль- ника Отсоединение подводя- щих кабелей от ру- бильника, открепление и снятие тяги, осно- вания привода, руко- ятки, рубильника. Ус- тановка и закрепление нового рубильника, рукоятки с основанием привода, тяги, подсо- единение подводящих кабелей | Рубильник | шт. | 1 |
| 3.13. Замена электро- магнитных контакторов Отсоединение подводя- щих шин, открепление и снятие контактора. Установка и закрепле- ние нового контакто- ра, подсоединение подводящих шин и про- водов | Электромагнитный кон- тактор | шт. | 1 |
| 3.14. Замена магнит- ных пускателей Открепление и снятие крышки, отсоединение подводящих проводов, заземление и снятие магнитного пускателя. Установка и закрепле- ние нового магнитного пускателя, подсоеди- нение подводящего провода, заземление и закрепление крышки | Магнитный пускатель | шт. | 1 |
| 3.15. Замена маслона- полненного кнопочного поста управления и конечного выключателя Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление кнопочного пос- та управления (конеч- ного выключателя). Установка и закрепле- ние нового кнопочного поста управления (ко- нечного выключателя), подсоединение подво- дящих проводов | Маслонаполненный кно- почный пост управле- ния | шт. | 1 |
| 3.16. Замена универ- сального переключате- ля Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие перек- лючателя. Установка и закрепление нового переключателя, подсо- единение подводящих проводов | Универсальный пере- ключатель | шт. | 1 |
| 3.17. Замена ключей управления Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие ключа управления. Установка и закрепление нового ключа управления, подсоединение подво- дящих проводов | Ключ управления | шт. | 1 |
| 3.18. Замена кнопок управления Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие кноп- ки. Установка и зак- репление новой кноп- ки, подсоединение подводящих проводов | Кнопка управления | шт. | 1 |
| 3.19. Замена промежу- точного реле Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие реле. Установка и закрепле- ние нового реле, под- соединение подводящих проводов | Промежуточное реле | шт. | 1 |
| 3.20. Замена реле (указательных сиг- нальных устройств) Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие реле. Установка и закрепле- ние нового реле, под- соединение подводя- щих проводов | Реле указательных сигнальных устройств | шт. | 1 |
| 3.21. Замена реле напряжения Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие реле. Установка и закрепле- ние нового реле, под- соединение подводящих проводов | Реле напряжения | шт. | 1 |
| 3.22. Замена реле то- ка Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие реле. Установка и закрепле- ние нового реле, под- соединение подводящих проводов | Реле тока | шт. | 1 |
| 3.23. Замена теплово- го реле Отсоединение подводя- щих проводов, откреп- ление и снятие реле. Установка и закрепле- ние нового реле, под- соединение подводящих проводов | Тепловое реле | шт. | 1 |

##### Таблица 51

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 электро- двигатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.24. Замена электро- двигателя Демонтаж электродви- гателя. Монтаж нового электродвигателя. Оп- робование электродви- гателя с проверкой отсутствия посторон- них шумов в работе, степени нагрева кор- пуса и подшипников. Включение в работу | Электродвигатель | шт. | 1 |
|  | Винты | шт. | 2 |
|  | Дюбели распорные | шт. | 2 |

##### Таблица 52

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 эле- мент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.25. Ремонт наполь- ных стационарных электроплит Замена чугунной кон- форки | Конфорка | шт. | 1 |
| Замена ТЭНов | ТЭН | шт. | 1 |
| Замена терморегуля- тора "жарочного шка- фа" | Терморегулятор "жарочного шкафа" | шт. | 1 |
| Замена переключателя мощности | Переключатель мощности | шт. | 1 |
| Замена кольца-обода конфорки | Кольцо-ободок конфорки | шт. | 1 |
| Замена ламп освещения "жарочного шкафа" | Лампа освещения "жа- рочного шкафа" | шт. | 1 |
| Замена ручки переклю- чателя | Ручка-переключатель | шт. | 1 |
| Замена стекла жароч- ного шкафа | Стекло "жарочного шкафа" | шт. | 1 |
| Замена автовыключате- ля | Автовыключатель | шт. | 1 |
| Замена штепсельного разъема (вилки и ро- зетки) | Соединение штепсель- ное силовое | шт. | 1 |
| Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов) | Лента изоляционная | кг | 0,003 |
|  | Бумага наждачная | кв. см | 3,5 |
| Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, выключателя подсвета, терморегу- лятора, штепсельного разъема) | Ручка дверцы | шт. | 1 |
|  | Выключатель подсвета | шт. | 1 |
|  | Терморегулятор | шт. | 1 |
| Замена стационарных электроплит | Электроплита | шт. | 1 |
| Замена приборов учета (счетчиков электро- энергии) Отсоединение проводов от старого счетчика. Демонтаж старого счетчика. Установка и присоединение нового счетчика. Проверка его работы | Счетчик электроэнер- гии | шт. | 1 |

# 3. Содержание и ремонт вентиляционных систем

## 3.1. Техническая часть

3.1.1. В жилых домах предусматривается вентиляция с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные каналы кухонь, санитарных узлов.

3.1.2. При установке в кухнях газовых водонагревателей газоход от водонагревателя рассматривается как дополнительный вытяжной канал.

3.1.3. В кухнях, санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.

3.1.4. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечить удаление необходимого воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5 град. и ниже.

3.1.5. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

Температура воздуха холодного чердака должна быть не более чем на 4 град. C выше, чем температура наружного воздуха.

Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давления вентиляционных систем, должны быть герметичны. Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения должна быть шахта.

Температура воздуха теплого чердака зависит от климатических условий, но не ниже 12 град. C.

3.1.6. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений и повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров.

Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

3.1.7. Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.

3.1.8. Перечень недостатков системы вентиляционных установок, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, составляется на основе данных весеннего осмотра.

3.1.9. Осмотры систем вентиляции проводятся 1 раз в год. Пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов проводится 1 раз в три года.

## 3.2. Нормативная часть

### 3.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов на работы

по техническому обслуживанию и текущему ремонту

вентиляционных систем

### Таблица 53

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 м короба |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Прочистка засо- ренных вентиляционных каналов Пробивка в каналах прочистных отверстий. Удаление засорения с проверкой каналов. Заделка прочистных отверстий. Оштукату- ривание мест заделок | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,17 |
|  | Растворы кладочные тяжелые известковые марки 10 | куб. м | 0,03 |

### Таблица 54

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Смена вентиляци- онной решетки | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,05 |
|  | Решетки жалюзийные | шт. | 100 |
|  | Раствор цементный М50 | куб. м | 0,015 |
|  | Штыри металлические | кг | 43 |

### Таблица 55

| Наименование и состав ра- боты | Наименование материала | Ед. из- мер. | Норма расхода на 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр, мм |
|  |  |  | до 200 | до 400 |
| 1.3. Текущий ремонт дрос- сель-клапана | Дроссель- клапаны | шт. | 1 | 1 |
|  | Болты с гай- ками и шайбами | кг | 0,055 | 0,074 |
|  | Прокладки резиновые | кг | 0,231 | 0,318 |

# 4. Содержание и ремонт систем дымоудаления

## 4.1. Техническая часть

4.1.1. Основными видами работ, на которые разработаны нормы расхода материальных ресурсов, являются техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

4.1.2. В состав работ по техническому обслуживанию входит: временный осмотр, контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) визуальный и в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам.

Проверка работоспособности: определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций определенных назначением.

4.1.3. В состав работ по текущему ремонту входит: очистка наружных поверхностей технических средств, частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принимаются меры к устранению дефектов. Очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробирование и проверка их.

4.1.4. Места соединения секций воздуховода должны быть герметичны.

4.1.5. Частичные осмотры систем дымоудаления проводятся ежемесячно.

## 4.2. Нормативная часть

### 4.2.1. Нормы расхода материальных ресурсов

на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту

систем дымоудаления

#### Техническое обслуживание и текущий ремонт

щита дистанционного управления системой дымоудаления

##### Таблица 56

| Наименование и состав работы | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода на 1 па- нель щита |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Очистить от пыли и грязи корпус и ли- цевую панель щита, колпачки сигнальных ламп и светового таб- ло. Произвести чистку и устранить поврежде- ния во внутреннем монтаже. Поднять вин- ты крепления клеммных колодок. Очистка кон- тактов реле и при не- обходимости произвес- ти их регулировку. Проверить номиналы предохранителей. Из- мерить сопротивление изоляции | Ветошь | кг | 0,1 |
|  | Керосин | л | 0,32 |
|  | Бумага наждачная | кв. см | 3,5 |
| 1.2. Очистить от пыли и грязи исполнитель- ное устройство, жалю- зи системы дымоудале- ния, места сочленения вращающихся деталей. При необходимости производится смазка | Керосин | л | 0,32 |
|  | Ветошь | кг | 0,1 |
|  | Вода | л | 5 |
|  | Моющее средство | кг | 0,15 |
|  | Вазелин технический | кг | 0,031 |
| 1.3. Очистить внут- ренний монтаж щита электропанели от пыли и грязи, устранение повреждений. Очистить контакты реле, отре- гулировать их при не- обходимости, прове- рить свободный ход механического привода и электромагнита. Очистить клеммные со- единения, подтянуть винты. Проверить соп- ротивление изоляции | Керосин | л | 0,32 |
|  | Ветошь | кг | 0,1 |
|  | Бумага наждачная | кв. см | 3,5 |
|  | Лента изоляционная | кг | 0,016 |
| 1.4. Очистить от пыли и грязи лицевую па- нель щита, корпуса автоматов, реле, пус- катели, жгуты прово- дов, клеммные колодки контактов пакетного переключателя и кно- пок управления. Убе- дится в свободном пе- ремещении от руки подвижных частей пус- кателей и реле, под- тянуть винты крепле- ния | Вода | л | 5 |
|  | Моющее средство | кг | 0,15 |
|  | Ветошь | кг | 0,1 |
|  | Керосин | л | 0,32 |

Примечание. На виды работ, связанные с разборкой и обследованием, нормы расхода материальных ресурсов не предусматриваются.